АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

=====================================================================

10.02.2014                                                                                     № 02-п

с. Троицкое

Об утверждении схемы теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

- Единая теплоснабжающая организация на территории  муниципального образования Троицкий сельсовет Асекеевского района Оренбургской области отсутствует.

- Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации                                                                     Л.Г.Гурман

Разослано: администрации Асекеевского района,  прокурору района, в дело.

|  | Приложение к постановлению администрации МО Троицкий сельсовет от 10.02.2014 № 02-п |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

- Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Троицкого сельсовета  Асекеевского  района является:

-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

-постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

-программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Троицкого  сельского поселения;

-схема теплоснабжения Троицкого сельсовета позволяет определить масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения.

- Состав схемы теплоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет на период до 2029 года

Разработанная схема теплоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет включает в себя:

- Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- Общую характеристику муниципального образования Троицкий сельсовет.

- Перечень присоединенных объектов

- Структура тепловых сетей

- Параметры тепловой сети

- Графическую часть

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию  и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики муниципального образования и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования являются:

- Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет.

Общая характеристика муниципального образования Троицкий сельсовет

Троицкий сельсовет Асекеевского района Оренбургской области является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области, объединяющим общей территорией 5 сельских населенных пунктов. Административным центром Троицкого сельсовета является село Троицкое.

По состоянию на 01.01.2014 г. на территории муниципального образования постоянно проживает 718 человек.

Площадь муниципального образования Троицкий сельсовет составляет  10007,19 га.1854,19

Жилищный фонд муниципального образования Троицкий сельсовет составляет 21982 м2. Количество жилых домов – 258 ед.

Муниципальное образование Троицкий сельсовет характеризуется резко континентальным климатом. Морозы наступают в ноябре, прекращаются в начале апреля. Лето начинается в мае и длится до середины сентября. В январе-феврале отмечается самая низкая среднемесячная температура воздуха в году (-13,0о С и -12,8о С) и абсолютный минимум равный -34,6о С. Средняя июльская температура составляет +20,70 С. Абсолютный максимум достигает +35о С,  средняя температура наиболее холодного периода -13,0о С.

В холодный период над территорией преобладают западные ветры, тогда как летом ветровой режим характеризуется большей неустойчивостью. Среднегодовая скорость ветра 3,1 м/сек, холодного периода – 3,6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек редки. Высота снежного покрова  составляет от 30см до 80 см, в особо снежные годы до 1м. По климатическому районированию для строительства территории муниципального образования относится к категории IIВ.

Климат резко континентальный,  времена года выражены  четко. Основными чертами являются  холодная малоснежная зима, жаркое сухое лето, небольшое количество осадков. Самый холодный месяц – январь,  средние температуры    колеблются от  - 300 С на юге  и -35 0 С на севере. Сильные морозы  часто сопровождаются  ветрами- буранами.

Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах  +20,2  0 С  на севере и  + 21,°С на юге.

Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение (отопление) на территории муниципального образования  осуществляется:

- в частных домах  от печей и котлов на газе, горячее водоснабжение от проточных электроводонагревателей, индивидуальных газовых котлов.

- в организациях и учреждениях от  электрических водогрейных котлов, от ведомственных газовых котельных.

На территории муниципального образования 4 котельных, работающие на природном газе.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 2243  м,  замена не требуется.

Суммарная мощность источников теплоснабжения  составляет 393 квт.

Паспорт тепловой сети.

Котельная   с. Троицкое ул. Садовая 5а

Отапливаемые объекты:   Троицкий СДК.

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 1000 м.

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 50 – 120 мм.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 0,1-0,2 кг/см 2

Температура: 60 °С

Год постройки: 1991 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно

Паспорт тепловой сети.

Котельная с. Троицкое ул. Советская 32

Отапливаемые объекты:  МБОДУ Троицкий детский сад,

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 400 м

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 50 – 76 мм.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 1,5-2,2 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 1981 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно

Паспорт тепловой сети.

Котельная с. Троицкое ул.Садовая 29А

Отапливаемые объекты:  МБОУ Троицкая средняя общеобразовательная школа

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 800м

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф  20-120.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 2,0 кг/см2

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2002 г.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Паспорт тепловой сети.

Котельная с. Троицкое ул.Советская 48

Отапливаемые объекты:  Троицкая врачебная амбулатория

Вид тепловой сети: водяная

Общая протяженность труб: 43м

Протяженность труб (по диаметрам):

Ф 20 – 50 м.

Теплоноситель: вода

Расчетные параметры давления: 0,28 м/П

Температура: 80 ° С

Год постройки: 2012 г.

наружное покрытие – изоляция URSA.

Эксплуатационные испытания проводятся регулярно.

Сведения об установленных котлах

- Котельная СДК

Тип котла – КОГВ- 100- 1 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 100 квт

Вид топлива – газ природный

КПД – 80 %

Год ввода в эксплуатацию – 2003 г.

- Котельная Троицкий д/сад

Тип котла –КС-Г-63 - 1 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла – 63 квт

Вид топлива – газ природный

КПД –  70 %

Год ввода в эксплуатацию – 2007 г.

- Котельная  Троицкая школа

Тип котла –МИКРО-95 - 2 шт.

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла –  95 квт

Вид топлива – газ природный

КПД –  80 %

Год ввода в эксплуатацию – 2013 г.

- Котельная  Троицкой врачебной амбулатории

Тип котла – КСГВ – 40 ЛЕМАКС

Режим работы - водогрейный

Присоединенная нагрузка –

Мощность котла –  40 квт.

Вид топлива – газ природный

КПД –  85 %

Год ввода в эксплуатацию – 2012 г.

Графическая часть схемы теплоснабжения

СХЕМА №1

теплоснабжения учреждений  на территории с.Троицкое

Троицкий  СДК

ул.Садовая

СХЕМА № 2

теплоснабжения учреждений  на территории с.Троицкое

Троицкая школа

ул.Садовая

СХЕМА № 3

теплоснабжения учреждений  на территории с.Троицкое

Троицкий детский сад

ул.Советская

СХЕМА № 4

теплоснабжения учреждений  на территории с.Троицкое

Троицкая врачебная амбулатория

ул.Советская

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

=====================================================================

10.02.2014                                    с. Троицкое                          № 03-п

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Троицкий сельсовет Асекеевского района, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после   обнародования.

Глава администрации                                                       Л.Г.Гурман

Разослано: администрации Асекеевского района,  прокурору района, в дело.

Приложение

к постановлению

главы сельсовета

от 10.02.2014 № 03-п

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения

Схема водоснабжения муниципального образования  Троицкого сельсовета - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развитие с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования  Троицкого сельсовета Асекеевского района являются:  муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Асекеевского района на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением главы муниципального образования Троицкий сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от  05.11.2013 г. № 12-п.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Асекеевского района», утвержденная постановлением главы муниципального образования  Троицкий сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от 05.11.2013 г. № 12-п.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в муниципальную целевую программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Асекеевского района», утвержденную постановлением главы муниципального образования  Троицкий сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от 05.11.2013г. № 12-п.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Троицкого сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1.  Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА  АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Троицкий  сельсовет образован в 1957 году

Общая площадь – 10007,19 га   1854,19

Численность населения  - 718 чел.

Общая площадь жилищного фонда – 21982 кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные источники воды хозяйственно-питьевого назначения, строительная глина, песок и др. На территории  сельсовета расположены 3  артезианских скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  ООО «Труид».  Из этих скважин по техническим причинам законсервированных нет.

Выполняют работы и оказывают услуги по водоснабжению ООО «Труид» в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятия производят самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых   населению муниципального образования Троицкого сельсовета Асекеевского района  осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Троицкого сельсовета Асекеевского района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий,  на пожаротушение.

Источники водоснабжения, схема развития инженерной инфраструктуры в границах поселения. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Троицкого сельсовета Асекеевского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения существующей и проектируемой застройки поселения являются существующие и проектируемые скважины и колодцы.

Водоснабжение Троицкого сельсовета Асекеевского района осуществляется их 3 водозаборных скважин:

с.Троицкое:

скважина  - 100м.16./час, насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 5775 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни -8 метров с объемом бака 12 м.3.

д.Выселки:

скважина № 3- 95м.16/час, насос ЭЦВ

Протяженность водопроводной сети составляет 8201 метров, имеется водонапорная башня. Высота башни - ____ метров, с объемом бака – ____м.3.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой тупиковую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Материал,  из которого выполнен водопровод: чугун. Общая протяженность водопроводной сети составляет  6200 метров.

| Место расположения | Дата постройки | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- |
| с.Троицкое | 1980 год | 3755 |
| д.Выселки | 1978год | 8201 |
| д. Александровка | 1995 год |  |
| Итого: |  | 11956 |

Водоразборных колонок всего – _32__ед, в том числе тупиковых _10_ ед.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источниками водоснабжения,  являются подземные воды. Для добычи воды используется глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.  Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся  низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Отсутствие генеральных схем развития водопроводов. Наибольший  износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь, утечек водопроводной  воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система водоснабжения Троицкого сельсовета Асекеевского района планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в  соответствии с территориальным планированием,  утвержденной схемой теплоснабжения, муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Троицкого сельсовета Асекеевского района», утвержденной постановлением главы муниципального образования  Троицкий сельсовет Асекеевского района Оренбургской области  от 05.11.2013 г. № 12-п . Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода. Ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества.  Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Часть населения Троицкого сельсовета Асекеевского района пользуются водой в хозяйственных целях из собственных скважин от 5-20 м. глубиной. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению.

1.Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны. Либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

4. Отсутствие современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Троицкого сельсовета Асекеевского района, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб. Прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода.

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу

диаметр. 110 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учета  расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить одну скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной зоны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

-в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Троицкого сельсовета Асекеевского района

Износ водопроводной сети составляет 70 %. При таком состоянии водопроводной сети,  необходим  ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

Так  Администрация  Троицкого сельсовета Асекеевского района запланировала мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет областных средств и собственных.

| Наименование мероприятий | Ед. изм | 2013 | 2014 | 2016-2015 | 2018-2017 | 2020-2019 | 2019-2021 | 2022-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство водопроводной сети 3 км. | тыс. руб. | 4160,0 | 4678,5 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводной сети | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения

Проектные решения  водоотведения Троицкого сельского поселения базируются на основе разработанного генерального плана.

В населенных пунктах Троицкого сельского поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.  Индивидуальные жилые дома оборудованы уборными с накопительными емкостями для приема сточных вод или надворными уборными с последующей утилизацией хозяйственно-фекальных стоков в компостные ямы. Очистка накопительных емкостей и приемных емкостей надворных уборных осуществляется ассенизационной машиной с вывозом на биологические очистные сооружения (БОС).

Нормы расхода сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод,  как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.  При этом  в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Без учета полива.

Раздел 3.  Ожидаемые результаты

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Троицкого сельского поселения  Асекеевского района Оренбургской области.

5.Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков. Определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекрационного и социально-культурного назначения.

6. Увеличение мощности системы водоснабжения и водоотведения.

# Text boxes

КП

СДК

Газ. котел

ШКОЛА

КП

Газовый котел

КП

Врачебная

амбулатория

Газовый котел

ДЕТСКИЙ

САД

КП

Газовый котел

Газовый котел